# Государственный стандарт Союза ССР 
ГОСТ 12506-81
"Окна деревянные для производственных зданий
Типы, конструкция и размеры"
(утв. и введен в действие постановлением Госстроя СССР
от 22 июля 1981 г. N 126)

# Wooden windows for production buildings. Types, structure and dimensions

# Дата введения 1 января 1984 г.

# Взамен ГОСТ 12506-67, ГОСТ 16407-70 "Окна деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры"

1. Типы, размеры и марки

2. Требования к конструкции

Приложение 1. Примерные схемы заполнения оконных проемов с простеночным

остекление для зданий промышленных предприятий

Приложение 2. Примерные  схемы  заполнения оконных  проемов с ленточным

остеклением для зданий промышленных предприятий

Приложение 3. Примерные схемы заполнения оконных проемов с простеночным

остеклением для зданий сельскохозяйственных предприятий

Приложение 4. Примеры расположения приборов в окнах

Приложение 5. Спецификация стекол для окон серии В

Приложение 6. Спецификация стекол для окон серий Н и Г

Настоящий стандарт распространяется на деревянные окна, предназначенные для заполнения проемов в производственных и вспомогательных зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Окна, представленные в настоящем стандарте, рассчитаны на ветровую нагрузку 850 Н/м2 (85 кгс/м2).

# 1. Типы, размеры и марки

1.1. В зависимости от способа открытия окна, изготовляемые по настоящему стандарту, подразделяются на серии:

В - открывающиеся внутрь помещения;

Н - открывающиеся наружу;

Г - глухие (неоткрывающиеся).

1.2. Окна серий В и Н состоят из коробок, переплетов и остекления.

Окна серии Г состоят из коробок и остекления.

Окна серий В и Н представляют собой одинарную конструкцию с одним рядом остекления или спаренную конструкцию с двумя рядами остекления

Окна серии Г представляют собой одинарную конструкцию с одним рядом остекления.

1.3. Окна серий Н и Г следует применять только в одноэтажных зданиях, а серии В - в одно- и многоэтажных зданиях.

1.4. Заполнение проемов должно производиться: в зданиях промышленных предприятий одним или несколькими оконными блоками по высоте и ширине проема, а в зданиях сельскохозяйственных предприятий по высоте одним, а по ширине одним или несколькими оконными блоками.

Примерные схемы заполнения оконных проемов приведены:

с простеночным остеклением для зданий промышленных предприятий - в справочном приложении 1;

с ленточным остеклением для зданий промышленных предприятий - в справочном приложении 2;

с простеночным остеклением для зданий сельскохозяйственных предприятий - в справочном приложении 3.

1.5. В зданиях промышленных предприятий для заполнения проемов высотой более 18 М (М = 100 мм) и шириной 30 М должны применяться оконные блоки с шириной деталей коробки 124 мм.

1.6. На чертежах настоящего стандарта указаны размеры в мм неокрашенных деталей и изделий.

1.7. Габаритные размеры окон для зданий промышленных предприятий указаны на черт.1, а для зданий сельскохозяйственных предприятий - на черт.2.

1.8. Устанавливается следующая структура условного обозначения (марки) окон:

Х     Х      Х     Х----Х     Х      Х     Х

─┬─   ─┬─    ─┬─   ─┬─  ─┬─   ─┬─    ─┬─   ─┬─

└─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼───

│      │     │    │     │      │     │   Назначение:

│      │     │    │     │      │     │   П    -    для    зданий

│      │     │    │     │      │     │   промышленных

│      │     │    │     │      │     │   предприятий

│      │     │    │     │      │     │   С    -    для    зданий

│      │     │    │     │      │     │   сельскохозяйственных

│      │     │    │     │      │     │   предприятий

│      │     │    │     │      │     │

└──────┼─────┼────┼─────┼──────┼─────┼───

│     │    │     │      │     │   Серия, в зависимости от

│     │    │     │      │     │   открывания:

│     │    │     │      │     │   В    -    открывающиеся

│     │    │     │      │     │   внутрь помещения;

│     │    │     │      │     │   Н    -    открывающиеся

│     │    │     │      │     │   наружу;

│     │    │     │      │     │   Г       -        глухие

│     │    │     │      │     │   (неоткрывающиеся)

│     │    │     │      │     │

└─────┼────┼─────┼──────┼─────┼───

│    │     │      │     │   Конструкция:

│    │     │      │     │   О - одинарная;

│    │     │      │     │   Д - спаренная

│    │     │      │     │

│    │     │      │     │

│    │     │      │     │

└────┼─────┼──────┼─────┼───

│     │      │     │   Размер проема по высоте

│     │      │     │   в дм

│     │      │     │

└─────┼──────┼─────┼───

│      │     │   Размер проема по ширине

│      │     │   в дм

│      │     │

└──────┼─────┼───

│     │   Ширина деталей  коробки

│     │   окон   производственных

│     │   зданий:

│     │   1 - 94 мм;

│     │   2 - 124 мм

│     │

└─────┼───

│   Буквы, означающие:

│   П  -  окно   с   правым

│   расположением     узкой

│   створки;

│   Л - то же, с левым;

│   Ж - окно  с  жалюзийной

│   решеткой

│

└───

Обозначение  настоящего

стандарта

Примеры условных обозначений:

Окно для зданий промышленных предприятий, открывающееся внутрь помещения, спаренной конструкции, высотой 18 и шириной 30 дм, при ширине деталей коробки 124 мм:

ПВД 18-30.2 ГОСТ 12506-81

То же, с левым расположением узкой створки:

ПВД 18-30.21 ГОСТ 12506-81

Окно для зданий промышленных предприятий, открывающееся наружу одинарной конструкции высотой 12 и шириной 24 дм, при ширине деталей коробки 94 ми:

ПНО 12-24.1 ГОСТ 12506-81

Окно для зданий промышленных предприятий неоткрывающееся (глухое), высотой 12 и шириной 18 дм:

ПГ 12-18 ГОСТ 12506-81

Окно для зданий сельскохозяйственных предприятий неоткрывающееся (глухое), высотой 6 и шириной 12 дм:

СГ 6-12 ГОСТ 12506-81

То же, с жалюзийной решеткой:

СГ 6-12Ж ГОСТ 12506-81

Окно для зданий сельскохозяйственных предприятий открывающееся внутрь помещения, одинарной конструкции, высотой 12 и шириной 18 дм:

СВО 12-18 ГОСТ 12506-81

То же, спаренной конструкции:

СВД 12-18 ГОСТ 12506-81

# 2. Требования к конструкции

2.1. Окна должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 23166-78 и настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Взамен ГОСТ 23166-78 с 1 января 2001 г. введен в действие ГОСТ 23166-99

2.2. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон серии В для зданий промышленных предприятий должны соответствовать указанным на черт.3, а для зданий сельскохозяйственных предприятий - на черт.4. Форма и размеры сечений деталей окон серии В с одинарным остеклением указаны на черт.5, а с двойным остеклением - на черт.6.

2.3. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон серии Н для зданий промышленных предприятий должны соответствовать указанным на черт.7; 8. Форма и размеры сечений деталей окон серии Н с одинарным остекленением указаны на черт.9, а с двойным остеклением - на черт.10.

2.4. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон серии Г для зданий промышленных предприятий должны соответствовать указанным на черт.11, а для зданий сельскохозяйственных предприятий - на черт.12. Форма и размеры сечений деталей окон серии Г для зданий промышленных предприятий указаны на черт.13, а для зданий сельскохозяйственных предприятий - на черт.14.

2.5. Навеска створок должна осуществляться по схемам, указанным на черт.3; 4; 7; 8.

2.6. Петли, угольники, запорные приборы и винтовые стяжки окон должны удовлетворять ГОСТ 5088-78, ГОСТ 5091-78 и ГОСТ 5090-79.

Взамен ГОСТ 5088-78 постановлением Минстроя РФ от 5 апреля 1995 г. N 18-29 с 1 сентября 1995 г. введен в действие ГОСТ 5088-94

Взамен ГОСТ 5090-79 постановлением Госстроя СССР от 25 июля 1986 г. N 102 утвержден и введен в действие с 1 июля 1987 г. ГОСТ 5090-86

Расположение приборов в окнах приведено в рекомендуемом приложении 4.

2.7. Уплотнение притворов окон должно производиться пенополиуретановыми прокладками по ГОСТ 10174-72, а места их крепления указаны на чертежах сечений деталей.

Взамен ГОСТ 10174-72 постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1990 г. N 65 утвержден и введен в действие с 1 января 1991 г. ГОСТ 10174-90

2.8. В нижних брусках коробок окон серии В спаренной конструкции должны устраиваться прорези для отвода дождевой воды, располагаемые на расстоянии 50 мм от вертикальных брусков коробок.

2.9. Для остекления окон следует применять стекло по ГОСТ 111-78. Спецификации стекол для окон приведены в справочных приложениях 5 и 6.

В настоящее время действует ГОСТ 111-2001 "Стекло листовое. Технические условия", утвержденный постановлением Госстроя РФ от 7 мая 2002 г. N 22

# Габаритные размеры окон для зданий промышленных предприятий

Серия В

Черт.1

"Габаритные размеры окон для зданий промышленных предприятий. Чертеж 1"

Примечания:

1. Схемы окон изображены со стороны фасада.

2. Цифры над схемами обозначают размеры окон в модулях.

3. Схема заполнения переплетами показана для окон серии Н

# Габаритные размеры окон для зданий сельскохозяйственных предприятий

Серия В

Серия Г

Черт.2

"Габаритные размеры окон для зданий сельскохозяйственных предприятий. Чертеж 2"

Примечания см. на черт.1

# Конструкция, форма, основные размеры и марки окон

Серия В

# Для зданий промышленных предприятий

Черт.3

"Конструкция, форма, основные размеры и марки окон. Для зданий промышленных предприятий. Чертеж 3"

# Для зданий сельскохозяйственных предприятий

Черт.4

"Конструкция, форма, основные размеры и марки окон. Для зданий сельскохозяйственных предприятий. Чертеж 4"

Серия В

# С одинарным остеклением

Сечение А

Сечение Б

Сечение Г

Черт.5

"Конструкция, форма, основные размеры и марки окон. Серия В с одинарным остеклением. Чертеж 5"

Серия В

# С двойным остеклением

Сечение А

Сечение Б

Сечение В

Сечение Г

Черт.6

"Конструкция, форма, основные размеры и марки окон. Серия В с двойным остеклением. Чертеж 6"

# Конструкция, форма, основные размеры и марки окон

Серия Н

# Для зданий промышленных предприятий

Черт.7

"Конструкция, форма, основные размеры и марки окон. Серия Н для зданий промышленных предприятий. Чертеж 7"

Черт.8

"Конструкция, форма, основные размеры и марки окон. Серия Н для зданий промышленных предприятий. Чертеж 8"

Серия Н С одинарным остеклением

Сечение А

Сечение Б

Сечение В

Черт.9

"Конструкция, форма, основные размеры и марки окон. Серия Н с одинарным остеклением. Чертеж 9"

Серия Н С двойным остеклением

Сечение А

Сечение Б

Сечение В

Черт.10

"Конструкция, форма, основные размеры и марки окон. Серия Н с двойным остеклением. Чертеж 10"

# Конструкция, форма, основные размеры и марки окон

Серия Г Для здании промышленных предприятий

Черт.11

"Конструкция, форма, основные размеры и марки окон. Серия Г для здании промышленных предприятий. Чертеж 11"

# Для зданий сельскохозяйственных предприятий

Черт.12

"Конструкция, форма, основные размеры и марки окон. Серия Г для зданий сельскохозяйственных предприятий. Чертеж 12"

Серия Г Для зданий промышленных предприятий

Сечение А

Сечение Б

Сечение В

Черт.13

"Конструкция, форма, основные размеры и марки окон. Серия Г для здании промышленных предприятий. Чертеж 13"

Серия Г Для зданий сельскохозяйственных предприятий

Сечение А

Сечение Б

Сечение Д

Сечение Е

Сечение Ж

Сечение И

Черт.14

"Конструкция, форма, основные размеры и марки окон. Серия Г для зданий сельскохозяйственных предприятий. Чертеж 14"

Приложение 1

Справочное

# Примерные схемы заполнения оконных проемов с простеночным остеклением
для зданий промышленных предприятий

"Примерные схемы заполнения оконных проемов с простеночным остеклением для зданий промышленных предприятий. Приложение 1 (справочное)"

Приложение 2

Справочное

# Примерные схемы заполнения оконных проемов с ленточным остеклением
для зданий промышленных предприятий

"Примерные схемы заполнения оконных проемов с ленточным остеклением для зданий промышленных предприятий. Приложение 2 (справочное)"

Приложение 3

Справочное

# Примерные схемы заполнения оконных проемов с простеночным остеклением
для зданий сельскохозяйственных предприятий

"Примерные схемы заполнения оконных проемов с простеночным остеклением для зданий сельскохозяйственных предприятий. Приложение 3 (справочное)"

Приложение 4

Рекомендуемое

# Примеры расположения приборов в окнах

Черт.1

"Примеры расположения приборов в окнах. Чертеж 1. Приложение 4 (рекомендуемое)"

Примечание:

В окнах ПВД 12-18.1; ПВД 18-18.1; ПНД 12-18.1; ПНД 18-18.1 завертки устанавливаются только при отсутствии механизмов открывания.

Черт.2

"Примеры расположения приборов в окнах. Серия В. Чертеж 2. Приложение 4 (рекомендуемое)"

Черт.3

"Примеры расположения приборов в окнах. Серия H. Чертеж 3. Приложение 4 (рекомендуемое)"

Приложение 5

Справочное

Спецификация стекол для окон серии В

┌──────────┬──────────────────┬──────┬──────────┬─────────────────┬─────┐

│Марка окна│  Размеры, в мм   │Коли- │Марка окна│  Размеры в мм   │Коли-│

│          ├─────┬──────┬─────┤чество│          ├─────┬─────┬─────┤чест-│

│          │высо-│ширина│тол- │      │          │высо-│шири-│тол- │ во  │

│          │ та  │      │щина │      │          │ та  │ на  │щина │     │

├──────────┴─────┴──────┴─────┴──────┼──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│для зданий промышленных предприятий │ для зданий сельскохозяйственных  │

│                                    │           предприятий            │

├──────────┬─────┬──────┬─────┬──────┼──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│ПВД       │ 980 │ 1025 │  4  │  2   │ СВО 9-12 │ 630 │ 475 │  3  │  2  │

│12-18.1   │ 980 │ 450  │  3  │  2   │          │     │     │     │     │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ПВД       │ 980 │ 1025 │  4  │  4   │СВО 9-18  │ 630 │ 500 │  3  │  3  │

│12-24.1   │     │      │     │      │          │     │     │     │     │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ПВД       │ 980 │ 1025 │  4  │  4   │СВО 12-12 │ 930 │ 475 │  3  │  2  │

│12-30.1   │ 980 │ 450  │  3  │  2   │          │     │     │     │     │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ПВД       │ 980 │ 1025 │  4  │  4   │СВО 12-18 │ 930 │ 500 │  3  │  3  │

│12-30.1П  │ 980 │ 450  │  3  │  2   │          │     │     │     │     │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ПВД       │ 980 │ 1025 │  4  │  4   │СВД 9-12  │ 680 │ 500 │  3  │  4  │

│12-30.2   │ 980 │ 450  │  3  │  2   │          │     │     │     │     │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ПВД       │ 980 │ 1025 │  4  │  4   │СВД 9-18  │ 680 │ 525 │  3  │  6  │

│12-30.2П  │ 980 │ 450  │  3  │  2   │          │     │     │     │     │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ПВД       │1580 │ 1025 │  4  │  2   │СВД 12-12 │ 980 │ 500 │  3  │  4  │

│18-18.1   │1580 │ 450  │  3  │  2   │          │     │     │     │     │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ПВД       │1580 │ 1025 │  4  │  4   │СВД 12-18 │ 980 │ 525 │  3  │  6  │

│18-24.1   │     │      │     │      │          │     │     │     │     │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ПВД       │1580 │ 1025 │  4  │  4   │          │     │     │     │     │

│18-30.1   │1580 │ 450  │  3  │  2   │          │     │     │     │     │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ПВД       │1580 │ 1025 │  4  │  4   │          │     │     │     │     │

│18-30.1П  │1580 │ 450  │  3  │  2   │          │     │     │     │     │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ПВД       │1580 │ 1025 │  4  │  4   │          │     │     │     │     │

│18-30.2   │1580 │ 450  │  3  │  2   │          │     │     │     │     │

├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ПВД       │1580 │ 1025 │  4  │  4   │          │     │     │     │     │

│18-30.2П  │1580 │ 450  │  3  │  2   │          │     │     │     │     │

└──────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Приложение 6

Справочное

Спецификация стекол для окон серий Н и Г

┌───────────┬─────────────────┬──────┬───────┬──────────────────┬───────┐

│Марка окна │  Размеры в мм   │Коли- │ Марка │   Размеры в мм   │Количе-│

│           │                 │чество│ окна  │                  │ ство  │

│           ├─────┬─────┬─────┤      │       ├──────┬─────┬─────┤       │

│           │высо-│шири-│тол- │      │       │высота│шири-│тол- │       │

│           │ та  │ на  │щина │      │       │      │ на  │щина │       │

├───────────┴─────┴─────┴─────┴──────┼───────┴──────┴─────┴─────┴───────┤

│для зданий промышленных предприятий │    для зданий промышленных и     │

│                                    │ сельскохозяйственных предприятий │

├───────────┬─────┬─────┬─────┬──────┼───────┬──────┬─────┬─────┬───────┤

│ПНО 12-18.1│ 980 │1025 │  4  │  1   │ПНД    │ 1580 │1025 │  4  │   4   │

│           │ 980 │ 426 │  3  │  1   │18-24.1│      │     │     │       │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПНО 12-24.1│ 980 │1025 │  4  │  2   │ПНД    │ 1580 │1025 │  4  │   4   │

│           │     │     │     │      │18-30.1│ 1580 │ 425 │  3  │   2   │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПНО 12-30.1│ 980 │1025 │  4  │  2   │ПНД    │ 1580 │1025 │  4  │   4   │

│           │ 980 │ 425 │  3  │  1   │18-30.2│ 1580 │ 425 │  3  │   2   │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПНО 12-30.2│ 980 │1025 │  4  │  2   │ПГО    │ 1095 │1140 │  4  │   1   │

│           │ 980 │ 425 │  3  │  1   │12-18.1│ 1095 │ 540 │  4  │   1   │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПНО 18-18.1│1580 │1025 │  4  │  1   │ПГО    │ 1095 │1140 │  4  │   2   │

│           │1580 │ 425 │  3  │  1   │12-24.1│      │     │     │       │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПНО 18-24.1│1580 │1025 │  4  │  2   │ПГО    │ 1095 │1140 │  4  │   2   │

│           │     │     │     │      │12-30.1│ 1095 │ 540 │  4  │   1   │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПНО 18-30.1│1580 │1025 │  4  │  2   │ПГО    │ 1095 │1140 │  4  │   2   │

│           │1580 │ 425 │  3  │  1   │12-30.2│ 1095 │ 540 │  4  │   1   │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПНО 18-30.2│1580 │1025 │  4  │  2   │ПГО    │ 1695 │1140 │  4  │   1   │

│           │1580 │ 425 │  3  │  1   │18-18.1│ 1695 │ 540 │  4  │   1   │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПНД 12-18.1│ 980 │1025 │  4  │  2   │ПГО    │ 1695 │1140 │  4  │   2   │

│           │ 980 │ 425 │  3  │  2   │18-24.1│      │     │     │       │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПНД 12-24.1│ 980 │1025 │  4  │  4   │ПГО    │ 1695 │1140 │  4  │   2   │

│           │     │     │     │      │18-30.1│ 1695 │ 540 │  4  │   1   │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПНД 12-30.1│ 980 │1025 │  4  │  4   │ПГО    │ 1695 │1140 │  4  │   2   │

│           │ 980 │ 425 │  3  │  2   │18-30.2│ 1695 │ 540 │  4  │   1   │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПНД 12-30.2│ 980 │1025 │  4  │  4   │СГО    │ 495  │ 795 │  3  │   1   │

│           │ 980 │ 425 │  3  │  2   │6-9    │      │     │     │       │

├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼───────┤

│ПНД 18-18.1│1580 │1025 │  4  │  2   │СГО    │ 495  │1070 │  3  │   1   │

│           │1580 │ 425 │  3  │  2   │6-12   │      │     │     │       │